Werking en afstelling WALBRO en TILLOTSON carburateurs

(Let op Vlaams, bv: vijzel = schroef, tismaor dajt wet, Pietjeduc. Met dank aan de Parasailors)

De complete beschrijving is speciaal voor Parasailmotoren gemaakt. Maar deze maken ook gebruik van Walbro- en Tillotson-carburateurs. De in de modelbouw voorkomende Tillotsons, o.a. bij sommige 3W-motoren, zijn nagenoeg gelijk aan de Walbro’s en de werking is identiek.

Beiden zijn membraancarburateurs en hebben een pomp- en een regel-kamer. De motor start pas wanneer beide kamers met brandstof (benzine) gevuld zijn!

Ik zie veel vliegers die maar eindeloos blijven zwengelen en hengsten aan de prop tot ze een ons wegen als beide kamers niet ontlucht of gevuld zijn.

De oorzaak is, of een gecleande en dus lege carburateur of de brandstof is teruggelopen naar de tank.

Er wordt niet voor niets geadviseerd de tank hoger te leggen dan de aansluiting op de carburateur en laat altijd zoveel brandstof in de tank dat de filterclunk ondergedompeld is. Dan zit er altijd brandstof in de toevoerslang en de twee kamers. Een bijkomend voordeel is dat klepjes, membraan en zeefjes niet indrogen en dat daardoor nauwelijks slib achter blijft van toevoegingen in de benzine.

- Om de kamers te ontluchten en te vullen moet met een pennetje door het gaatje in het deksel waar de membraan onder zit, deze beheerst worden ingedrukt zodat de afsluitnaald geopend wordt. Dan m.b.v. een slangetje op de ontluchting van de tank, deze op druk blazen en de prop een paar keer rond draaien.

- Omdat dit in de praktijk lastig wordt door meestal een aanwezige motorkap is het alternatief iets brandstof in de carburateur te spuiten dusdanig dat de motor even aanslaat in de hoop dat dan organiek door de onderdruk in het carter de inlaatklep bediend wordt. Maar ook de carburateur kan moeilijk benaderbaar zijn, vooral als deze in de romp verlegd is. Dan rest nog bij een te lage tankopstelling:

- De achterkant van de romp hoog genoeg op te beuren en een paar keer de prop rond te draaien.

A A N T E K E N I G E N